## Slide 1: 目标追踪的梳理

## Slide 2: 对初始雷达数据的处理
专业手段：CFAR
这个手段可以精确控制虚警概率
咱们的手段：凭勤劳的双手，与智慧的双眼，目测估计设定门限
可以用眼睛看出来>5的时候虚警较低，>4的时候虚警高

## Slide 3
航迹起始的四种方法：基于规则，基于逻辑，hough变换，改进型hough变换
航迹起始：
做一件事儿：以一定的条件筛选下一个点
基于规则：最大速度，最大加速度约束
基于逻辑：最大速度，最小速度约束
Hough变换：变换后以ρ来约束轨迹为一条直线
改进型Hough变换：以θ约束为一条直线

## Slide 4
数据关联

## Slide 5
！！！！！！！
数据关联：因为有虚检，误检，杂波，所以需要对数据进行分组
所以是一个从始至终的东西，利用概率，判断最有可能成一组的量测

## Slide 6
处理的问题就是这两个+多目标

## Slide 7
综上：
数据关联存在与各个时间段，是为了处理量测中多目标，虚警（我觉得漏检的问题也解决不了）的问题
简单来说是对所有的数据分组，并且丢掉不要的

## Slide 8
PDA，JPDA，MHT，NN

## Slide 9
卡尔曼滤波
通过上面的步骤已经确定了量测的分组，可以变成单个目标的跟踪，通过滤波，分析量测并且利用物体本身的性质确定真实的轨迹

## Slide 10
航迹管理
啥都管，我们做的所有与量测相关的都是航迹管理（除了卡尔曼滤波）
所以所谓的方法就是数据关联，航迹起始的一些技巧，并对整个过程一个总结和框架

## Slide 11
我们要做的事儿
手动CFAR
》5时
》4时
PDA
JPDA
航迹起始
卡尔曼

## Slide 12
数据分析
数据处理
雷达回波->坐标点迹
航迹起始
去除不满足要求的航迹
用原始数据中雷达的强度与高斯二维概率作为考量，选出下一个目标
用前两秒的速度加前一秒的位置附以权值加上当前量测的权重，得滤波后的位置